Примерное

Конкурсное задание

Компетенция 24

Производство мебели

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 18 ч.

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс в дистанционно – очном формате.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания является изготовление предмета мебели. Участники соревнований в день С-1 получают другое описание, чертеж и инструкцию по фанерованию, чертежи изделия, черновые заготовки деталей, необходимые метизы и фурнитуру. Конкурсное задание единое, выполняется по деталям, узлам и сборочным единицам, которые можно разделить на модули.

Конкретное конкурсное задание является секретным до дня С-1. «Черный ящик» передается на площадки согласно Регламенту и Специальным правилам для дистанционно-очного формата.

Для подготовки, в общих чертах, нужно знать, что зачастую конкурс включает в себя изготовление и отделку отдельно стоящей тумбы с дверцами и выдвижными ящиками. Изготовление деталей изделия участник выполняет с применением инструмента в т.ч. ручного, электроинструмента и станков, за исключением выполнения ящичных соединений в ласточкин хвост, которые производятся только ручным инструментом. Участник может иметь в "тулбоксе" 5 ручных электроинструментов и 2 полустационарных станка (например: ленточно-шлифовальный модуль, лобзик, фрезерный стол с фрезером, торцовочная пила и т.п.)

Изделие обычно состоит из корпуса с полкой или полками, одной или двух навесных рамочных дверец с внутренней вставкой, каркаса из ножек, царг и столешницы, выдвижного ящика.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении узлов и сборочных единиц, так и в отношении процесса и результата выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или экспертов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время изготовления и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри, но не более 18 часов.

- Конкурсное задание должно выполняться по индивидуальному плану, с учетом необходимости сдачи на оценку узлов и сборочных единиц до склейки. Фото и видеосъемка для оценки происходит на площадке проведения соревнований по мере сдачи узлов и сборочных единиц до склейки, по окончании времени работ готовое изделие отправляется на площадку оценки и там оценивается, в случае отсутствия полностью изготовленного изделия оценивается все, что может быть оценено и измерено согласно схеме оценки.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Условные модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Фанерование | С1-С3 | 1 час |
| 2 | Модуль 2: Конструирование, моделирование и программирование для станка с ЧПУ | С1-С3 | 1 час |
| 3 | Модуль 3: Корпус | С1-С3 | 3 часа |
| 4 | Модуль 4: Каркас со столешницей | С1-С3 | 5 часов |
| 5 | Модуль 5: Дверцы | С1-С3 | 4 часа |
| 6 | Модуль 6: Ящик | С1-С3 | 4 часа |

- Модуль 1: Фанерование

- Участнику необходимо выполнить фанерование по предоставленному чертежу из обязательных элементов. На специальном бланке в первый час дня С1 участник указывает из каких видов шпона он будет выполнять фанерование.

- Описание: на бланке с чертежом рубашки для фанерования участнику, согласно прилагаемой инструкции, необходимо указать номер своего рабочего места и виды используемого шпона. В дальнейшем выполнить фанерование по данному эскизу.

- Модуль 2. Конструирование, моделирование и программирование для станка с ЧПУ

- Участнику необходимо для выполнения данного модуля создать модель определенной детали, написать и сохранить управляющие файлы в программе Fusion 360 для фрезерования согласно чертежу. Деталь, сконструированная для этого модуля, выполняется любыми другими инструментами и средствами, кроме станка с ЧПУ. Изготовленную деталь установить на место согласно чертежу.

- Модуль 3. Корпус

- Участнику необходимо изготовить корпус изделия.

- Корпус изделия обычно состоит из боковых стенок, верхней и нижней стенки, и вставной полки, над которой на направляющих устанавливается выдвижной ящик, если иное не указано в чертеже.

- Соединение деталей корпуса между собой чаще всего обеспечивается за счет использования вставных шкантов/«домино» на клею. Решение о выборе крепежных элементов принимается участником самостоятельно, если иное не указано в чертеже.

- Участник изготавливает из черновых заготовок детали корпуса, подготавливает все необходимые отверстия для соединений и сдает для оценки экспертной группе. После оценки можно производить сборку и склеивание корпуса, о чем участник дополнительно сообщает экспертам и производит сборку и склеивание под наблюдением не менее чем двух экспертов на площадке, действия записываются на видео и сохраняются для последующей оценки на сервере/диске/папке региона участника.

- Модуль 4. Каркас со столешницей

- Если в изделии есть каркас, то он обычно состоит из ножек, царг, проножек и столешницы.

- Ножки изделия чаще всего прямоугольного сечения, иногда сужающиеся в нижней части, обычно соединены между собой царгами и иногда проножками. Между собой детали каркаса, как правило, соединены столярными соединениями, как типа «шип-паз», так и на вставной шип, например, «домино».

- Определенная часть изделия фанеруется участником: с внутренней стороны одним видом шпона, с наружной художественно несколькими видами шпона согласно чертежу, самостоятельно участник выбирает только виды шпона, которыми будет набираться «рубашка». Эскиз с выбранными породами шпона для фанерования участник предоставляет в первый час первой рабочей сессии дня С1.

- Для удобства работы и оценки столярные соединения в каркасе будут нумероваться и оцениваться по номерам. Конкретные номера и соединения буду указаны в описании Конкурсного задания при раскрытии «черного ящика».

- Модуль 5. Дверцы

- Обычно в изделиях устанавливаются навесные рамочные дверцы, чаще всего крепящиеся к правой и левой стенкам корпуса врезными дверными петлями, состоят каждая из рамки, части которой соединены столярными соединениями шип-паз, если иное не указано на чертеже, и вставных элементов. Для удержания дверец в закрытом положении в изделии может быть установлен магнит и на дверцах ответная часть для фиксации.

- Модуль 6. Ящики

- В состав изделия обычно входит выдвижной ящик, выполняемый по традиционной технологии и чаще всего состоящий из двух боковых, задней, передней, фронтальной и нижней горизонтальной (дна) стенок.

- Работа над конкурсным заданием должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Сроки изготовления не должны превышать 18 часов.

## 4. Критерии оценки

В данном разделе показаны критерии оценки и примерное количество начисляемых баллов (судейские и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Судейская (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Размеры | 0 | 17 | 17 |
| В | Соответствие чертежу | 0 | 8,5 | 8,5 |
| С | Маркировка и соединения до склеивания | 19,5 | 1,5 | 21 |
| D | Соединения после склеивания | 0 | 21 | 21 |
| Е | Подвижные части, установка фурнитуры | 4 | 6,5 | 10,50 |
| F | Конструирование, моделирование и программирование для станка с ЧПУ | 0 | 6 | 6 |
| G | Подготовка к финишной отделке | 12 | 0 | 12 |
| H | Использование материалов | 0 | 2 | 2 |
| I | Охрана труда и техника безопасности | 0 | 2 | 2 |
| Итого = | 35,5 | 64,5 | 100 |

Судейские оценки могут составлять – 35,5 баллов.

## 5. приложения

- Модели конкурсных заданий, разработанные сторонними исполнителями, одна из которых будет являться задание на ФНЧ 2020.