ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

чемпионатного цикла 2021-2022 года

компетенции

«Производство мебели»

Для возрастной категории «Юниоры»

14-16 лет

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. Форма участия в конкурсе	2

2. Общее время на выполнение задания:	2

3. Задание для конкурса	2

4. Модули задания и необходимое время	3

5. Критерии оценки	5

6. Приложения к заданию	5

# 1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

# 2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ:

Время на выполнение задания 12 ч.

# 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания является изготовление предмета мебели. Участники соревнований получают настоящее описание, заготовки деталей, необходимые метизы и фурнитуру согласно перечню материалов (Приложение №1). инструкцию по фанерованию (Приложение №2), чертежи (Приложение №3), Конкурсное задание единое, выполняется по деталям, узлам и сборочным единицам, которые условно можно разделить на модули.

Конкурс включает в себя изготовление и подготовку к отделке отдельно стоящего шахматного столика с ящиком. Изготовление деталей изделия участник выполняет с применением инструмента в т.ч. ручного, электроинструмента, за исключением выполнения ящичных соединений в ласточкин хвост, которые производятся только ручным инструментом.

- Изделие состоит из каркаса ножек, соединенных царговым поясом. Ножки со скосами, изменяемой геометрии. Между царгами устанавливаются средники, на которые фиксируются направляющие для ящика. Спереди в корпус на шариковых направляющих полного выдвижения вставляется выдвижной ящик с ручкой. Столешница столика цельнощитовая, сверху наклеивается «рубашка» с шахматной разметкой, выполняемой из шпона.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении узлов и сборочных единиц, так и в отношении процесса и результата выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время изготовления и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри, но не более 12 часов.

- Конкурсное задание должно выполняться по индивидуальному плану, с учетом необходимости сдачи на оценку узлов и сборочных единиц до склейки согласно жеребьевке. Оценка происходит от по мере сдачи узлов и сборочных единиц до склейки, по окончании времени работ оценивается готовое изделие, в случае отсутствия полностью изготовленного изделия оценивается все, что может быть оценено и измерено согласно схеме оценки.

# 4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| Модуль | Наименование модуля | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Фанерование | С1 | 2 часа |
| В | Опорный каркас | С1-С3 | 5 часов |
| С | Столешница | С1-С3 | 1 час |
| D | Ящик | С1-С3 | 4часа |

- Модуль A: Фанерование

- Участнику необходимо выполнить фанерование филенки столешницы. Эскиз фанерования составляется участником на специальном бланке (Приложение №2) в первый час дня С1, где участник на чертеже с обязательными элементами указывает из каких видов шпона он будет выполнять фанерование с указанием направления волокон.

- Описание: на бланке с чертежом рубашки для фанерования участнику, согласно прилагаемой инструкции, необходимо указать номер своего рабочего места, указать виды используемого шпона, направления волокон шпона – направления на темных и белых клетках игрового поля должны быть перпендикулярны. Фанерование выполняется предварительно фигурно собранным листом (“рубашка”) из отдельных элементов разных видов шпона (не менее 2-х). Набор “рубашки” выполняется согласно чертежу-эскизу в соответствии с инструкцией по фанерованию.

- Модуль В. Опорный каркас

Участнику необходимо изготовить опорный каркас из заготовок деталей согласно спецификации (Приложение №1) по чертежу (Приложение №3).

Каркас сформирован из 4 (четырех) ножек с внутренними скосами, 4 (четырех) царг, 2 (двух) средников.

Каждая ножка имеет скос на внутренней стороне, соединена с двумя царгами царгового пояса шиповыми соединениями согласно чертежу с возможностью выбора соединения по таблице сложности шиповых соединений.

В передней царге сверху сделан вырез для последующей установки ящика. Параллельно боковым царгам между передней и задней царгами устанавливаются два средника на соединения, согласно чертежу. На средники участнику необходимо закрепить металлические шариковые направляющие полного выдвижения для ящика.

Для удобства работы и оценки столярные соединения в опорном каркасе нумеруются следующим образом:

Соединения царгового пояса (по часовой стрелке):

-Столярное соединение №1 - соединение передней царги и левой передней ножки

-Столярное соединение №2 - соединение передней царги и правой передней ножки

- Столярное соединение №3 - соединение верхней правой царги и правой передней ножки

- Столярное соединение №4 - соединение правой царги и правой задней ножки

- Столярное соединение №5 - соединение задней царги и правой задней ножки

- Столярное соединение №6 - соединение задней царги и левой задней ножки

- Столярное соединение №7 - соединение левой царги и левой задней ножки

- Столярное соединение №8 - соединение левой царги и левой передней ножки

- Столярные соединения №9-10 – соединения правого средника с передней и задней царгой

- Столярные соединения №11-12 – соединения левого средника с передней и задней царгой

- Модуль С. Столешница

- Участнику из заготовок деталей согласно перечню материалов (Приложение №1) необходимо изготовить столешницу согласно чертежу (Приложение №3).

- Описание: сверху на опорный каркас на вставные шипы (шканты, ламели, домино по выбору частника) устанавливается столешница из массива украшенная «рубашкой» из шпона (модуль А). Участник подготавливает все необходимые отверстия и пазы для соединений и извещает о готовности к сборке для оценки экспертной группой. После оценки до склеивания, включая соединения опорного каркаса, можно производить сборку и склеивание изделия, о чем участник дополнительно сообщает экспертам и производит сборку и склеивание под наблюдением не менее чем двух членов жюри.

- Модуль D. Ящик

- В состав изделия входит выдвижной ящик с ручкой, выполняемый по традиционной технологии согласно чертежу (Приложение №3) и состоящий из боковых, задней, передней, фасадной и нижней горизонтальной (дна) стенок, заготовки которых и дополнительные материалы участник получает согласно перечню материалов (Приложение №1). Изготовление ящичных соединений «ласточкин хвост» участник производит исключительно ручными инструментами. Дно ящика устанавливается в паз на внутренней стороне стенок ящика. Фасадная стенка крепится к передней на саморезы и украшена фаской.

- На ящике закрепляются ответные шариковых направляющих. Ящик устанавливается на шариковые направляющие полного выдвижения, установленные на средниках опорного каркаса.

- Работа над конкурсным заданием должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Сроки изготовления не должны превышать 12 часов.

# 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейская и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 81 балл.

Таблица 2

| Раздел | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Объективная | Общие |
| А | Размеры | 0 | 17 | 17,00 |
| В | Маркировка (разметка) | 0 | 7 | 7,00 |
| С | Соединения до склеивания | 16 | 0 | 16,00 |
| D | Соединения после склеивания | 16 | 0 | 16,00 |
| Е | Подвижные части и фурнитура | 1 | 3 | 4,00 |
| F | Финишная отделка | 6 | 0 | 6,00 |
| G | Фанерование | 0 | 11 | 11,00 |
| H | Использование материалов | 0 | 2 | 2,00 |
| I | Охрана труда и техника безопасности | 0 | 2 | 2,00 |
| Итого = | 39 | 42 | 81 |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

- Перечень материалов

- Инструкция по фанерованию

- Чертеж конкурсного задания

Приложение №1

к описанию конкурсного задания

РЧ 2021-22

## Перечень необходимых материалов

| Кол-во деталей | Наименование детали | Размер детали в чистоте ДхШхТ | Размер заготовки ДхШхТ | Материал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столешница |  |  |  |  |
| 1 | Столешница | 540*540*18 | 540*540*18 | Массив древесины хвойных пород (щит) |  |
| 6 | Шпон (для «рубашки» из 2-х видов шпона на столешнице | 540*540*0,6 | 2 м2 | Шпон разных пород и разных оттенков |  |
|  | Опорный каркас |  |  |  |
| 4 | Ножка | 500*40*40 | 530*40*40 | Массив древесины мягких хвойных пород |  |
| 4 | Царга | 470*100*20 | 500*100*20 |  |  |
| 2 | Средник | 470*100*20 | 500*100*20 |  |  |
|  | Ящик |  |  |  |  |
| 2 | Передняя и задняя стенка | 226*65*15 | 256*65*15 | Массив древесины мягких хвойных пород |  |
| 2 | Боковая стенка | 450*65*15 | 480*65*15 |  |  |
| 1 | Фасадная стенка | 256*72*20 | 286*72*20 |  |  |
|  | Дно ящика | 430*206*6 | 430*206*6 | МДФ, фанерованный 2 ст. |  |
|  | Дополнительные материалы |  |  |
| 30 | Шкант | 30 x 6mm |  |  |
| 30 | Ламели | 20 мм |  |  |
| 30 | «Домино» | 5х30 |  |  |
| 6 | Саморезы | 3х12 |  |  |
| 6 | Саморезы | 3х16 |  |  |
| 3 | Саморезы | 3х20 |  |  |
| 1 | Ручка декоративная (опционально с винтом) |  |  |  |
| 1 | Набор шариковых направляющих полного выдвижения для ящика |  |  |  |
| 1 | Тренировочный брусок | 500х50х40, массив хвойных пород, отличный от массива изделия |
| 1 | МДФ для шаблонов | 800х600х10 |  |  |

Приложение №2

к описанию конкурсного задания

РЧ 2021-22

## Инструкция по фанерованию для участника

Конкурсанты представят эскиз фанерования столешницы по чертежу в течение первого часа работы С1.

В эскизе должно быть указано следующее:

- Тип шпона, обозначенный буквами А, B, С (см. образцы)

- Направление шпона, обозначенное символом направления волокон (см. образцы)

Инструкция участника 	Компетенция «Производство мебели»

До начала соревнований у участника есть время, в течение которого изучается чертеж, материал, может быть произведена замена материала в случае его непригодности, известив об этом экспертов.

Эскиз повторяет заданный чертеж, где участник указывает виды шпона и направление волокон.

Нельзя начинать обрабатывать/расчерчивать материал до старта соревнований.

Общее время на выполнение задания - 15 часов.

В первый час первого дня соревнований (день С1) необходимо сдать эскиз фанерования на этом бланке.

Эскиз фанерования

Пожалуйста, от руки на представленном чертеже укажите виды шпона и направления волокон.

Эскиз должен включать в себя:

| Шпон 1 | Шпон 2 |
| --- | --- |

- Направление волокон ____________________________________________________________

- Используемые типы шпона________________________________________________________

- Предоставление экспертам в первый час дня С1 ______________________________________

Для экспертов

| Количество частей | Количество соединений | Направление волокон | Виды шпона |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертная оценка | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 |

# Text boxes

Номер рабочего места