ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

чемпионатного цикла 2021-2022 года

компетенции

«Производство мебели»

Для основной возрастной категории

16-22 года

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- 1. Форма участия в конкурсе	2

- 2. Общее время на выполнение задания	2

- 3. Задание для конкурса	2

- 4. Модули задания и необходимое время	3

- 5. Критерии оценки	6

- 6. Приложения к заданию	6

# 1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

# 2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Время на выполнение задания 15 ч.

# 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания является изготовление предмета мебели. Участники соревнований получают настоящее описание, заготовки деталей, необходимые метизы и фурнитуру согласно перечню материалов (Приложение №1), инструкцию по фанерованию (Приложение №2), чертежи (Приложение №3). Конкурсное задание единое, выполняется по деталям, узлам и сборочным единицам, которые условно можно разделить на модули.

Конкурс включает в себя изготовление и подготовку к отделке отдельно стоящего шахматного столика с ящиком. Столик украшен фигурными царгами и декоративными элементами на ножках. Изготовление деталей изделия участник выполняет с применением инструмента в т.ч. ручного, электроинструмента, станков, в т.ч. с ЧПУ, за исключением выполнения ящичных соединений в ласточкин хвост, которые производятся только ручным инструментом.

- Изделие состоит из опорного каркаса с ножками, соединенных царговым поясом в верхней части. Ножки украшены накладными и резными декоративными элементами, царги имеют сложный изгиб. Между передней и задней царгами устанавливаются средники, на которые фиксируются шариковые направляющие полного выдвижения для ящика, на передней царге вырез для установки ящика. Спереди в корпус на шариковых направляющих полного выдвижения вставляется выдвижной ящик с ручкой. Столешница столика рамочная, в центре устанавливается филенка с шахматной разметкой, выполняемой из шпона.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении узлов и сборочных единиц, так и в отношении процесса и результата выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время изготовления и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри, но не менее 12 и не более 18 часов.

- Конкурсное задание должно выполняться по индивидуальному плану, с учетом необходимости сдачи на оценку узлов и сборочных единиц до склейки согласно жеребьевке. Для жеребьевки по принципу «чет-нетеч» согласно номерам рабочих мест, членами жюри изделие условно разделяется на 2 части (например, столешница, и программирование для станка ЧПУ и вторая часть - каркас ножек и ящик). До конца дня С2 конкурсантом сдается для оценивания часть изделия до склеивания, выпавшая при жеребьевке, до конца дня С3 – оставшаяся часть. Оценка происходит от по мере сдачи узлов и сборочных единиц до склейки, по окончании времени работ оценивается готовое изделие, в случае отсутствия полностью изготовленного изделия оценивается все, что может быть оценено и измерено согласно схеме оценки.

# 4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| Наименование модуля | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| A | Фанерование | С1 | 2 часа |
| B | Конструирование, моделирование и программирование для станка с ЧПУ | С1-С3 | 1 час |
| C | Опорный каркас | С1-С3 | 4 часа |
| D | Столешница | С1-С3 | 3 часа |
| E | Токарные работы | С1-С3 | 1 час |
| F | Ящик | С1-С3 | 4 часа |

- Модуль А: Фанерование

- Участнику необходимо выполнить фанерование филенки столешницы, рубашка закрывает всю филенку вместе с обкладом. Эскиз фанерования составляется участником на специальном бланке (Приложение №2) в первый час дня С1, где участник на чертеже с обязательными элементами указывает из каких видов шпона он будет выполнять фанерование с указанием направления волокон.

- Описание: на бланке с чертежом рубашки для фанерования (Приложение №2) участнику, согласно прилагаемой инструкции, необходимо указать номер своего рабочего места, указать виды используемого шпона, направления волокон шпона – направления на темных и белых клетках должны быть перпендикулярны. Фанерование выполняется предварительно фигурно собранным листом (“рубашка”) из отдельных элементов разных видов шпона (не менее 3-х). Набор “рубашки” выполняется согласно чертежу-эскизу в соответствии с инструкцией по фанерованию.

- Модуль B: Конструирование, моделирование и программирование для станка с ЧПУ

- Участнику необходимо для выполнения данного модуля написать управляющую программу для модуля в программе Fusion 360.

- Описание: в программе Fusion 360 создается модель царги с фигурными элементами, на основе модели создается чертеж и управляющая программа для выборки фигурных элементов на царгах. Управляющую программу необходимо передать в программное обеспечение станка с ЧПУ. Сами детали изготавливаются участником любым доступным и разрешенным на соревновании способом, в т.ч. на станке с ЧПУ. В этом модуле оценивается только создание и передача управляющей программы (по нескольким аспектам).

- Модуль C. Опорный каркас

Участнику необходимо изготовить опорный каркас из заготовок деталей согласно перечню материалов (Приложение №1) по чертежу (Приложение №3).

Каркас сформирован из 4 (четырех) ножек с изменяемой геометрией и декоративными элементами, в т.ч. выполненными на токарном станке, 4 (четырех) царг с декоративным изгибом, 2 (двух) средников.

Для изготовления ножек участнику сначала необходимо самостоятельно из представленного массива древесины (доска обрезная) создать чистовые заготовки, соблюдая технологический процесс и последовательность: создание базы на фуговальном станке, формирование правильной геометрии бруска с использованием рейсмусового станка, из бруска/ов подготовка чистовых заготовок с размерами, согласно спецификации, что оценивается отдельно. Не менее 2-х экспертов ведут наблюдение за процессом создания чистовых заготовок, по завершении чистовые заготовки сдаются на проверку, после проверки экспертной группой участнику можно приступать к изготовлению деталей из своих чистовых заготовок.

Каждую ножку сверху украсить декоративными накладками и элементом, выполняемом на токарном станке (модуль E), по нижней части вертикальными вырезами на всех сторонах. Одна ножка соединена с двумя царгами царгового пояса, при этом боковые царги соединены с ножками шиповыми соединениями согласно чертежу, а передняя и задняя царги соединяются с ножками мебельными эксцентриками. Выбор сложности соединений остается за участником согласно таблице сложности шиповых соединений

В передней царге сверху выполнить вырез для установки ящика. Параллельно боковым царгам между передней и задней царгами закрепляются два средника на соединения, согласно чертежу. На средники участнику нужно закрепить металлические шариковые направляющие полного выдвижения для ящика.

Для удобства работы и оценки столярные соединения в опорном каркасе нумеруются следующим образом:

Соединения царгового пояса (по часовой стрелке):

-Столярное соединение №1 - соединение передней царги и левой передней ножки (эксцентрик)

-Столярное соединение №2 - соединение передней царги и правой передней ножки (эксцентрик)

- Столярное соединение №3 - соединение верхней правой царги и правой передней ножки (шип-паз)

- Столярное соединение №4 - соединение правой царги и правой задней ножки (шип-паз)

- Столярное соединение №5 - соединение задней царги и правой задней ножки (эксцентрик)

- Столярное соединение №6 - соединение задней царги и левой задней ножки (эксцентрик)

- Столярное соединение №7 - соединение левой царги и левой задней ножки (шип-паз)

- Столярное соединение №8 - соединение левой царги и левой передней ножки (шип-паз)

- Столярные соединения №9-10 – соединения правого средника с передней и задней царгой

- Столярные соединения №11-12 – соединения левого средника с передней и задней царгой

- Модуль D. Столешница

- Участнику необходимо изготовить столешницу изделия из заготовок деталей согласно перечню материалов (Приложение №1) по чертежу (Приложение №3).

- Описание: сверху на опорный каркас на вставные шипы (шканты, ламели, домино по выбору частника) устанавливается рамочная столешница со сборной филенкой. Филенка изготавливается из МДФ с обкладом из массива, соединенным на ус и фиксируемым на клей, украшается фаской и фанеруется по всей поверхности рубашкой из шпона «шахматное поле» (Модуль А). Готовая филенка вставляется в четверть на клей на внутренних сторонах рамки после склеивания рамки. Части рамки соединены столярными соединениями шип-паз согласно чертежу, с возможностью выбора сложности соединения по таблице сложности шиповых соединений.

- Участник формирует рамку столешницы с выбранными соединениями, собирает и фанерует филенку согласно чертежу, подготавливает все необходимые отверстия и пазы для соединений и извещает о готовности столешницы к сборке для оценки экспертной группой. После оценки всех соединений до склеивания, можно производить сборку и склеивание столешницы, о чем участник дополнительно сообщает экспертам и производит сборку и склеивание под наблюдением не менее чем двух членов жюри.

- Модуль E. Токарные работы

- Участнику необходимо для выполнения данного модуля на токарном станке в верхней части ножек изготовить декоративный круговой элемент согласно чертежу (Приложение №3).

- Описание: закрепить заготовку детали ножки на оси станка, точно ее отцентрировав. Используя резцы выбрать на заготовке детали декоративный элемент на заданную ширину и глубину, повторить операции для остальных заготовок ножек.

- В этом модуле оценивается соразмерность элементов, соответствие элементов чертежу по размерам и расположению.

- Модуль F. Ящик

- В состав изделия входит выдвижной ящик с ручкой, выполняемый согласно чертежу (Приложение №3) по традиционной технологии и состоящий из боковых, задней, передней, фасадной и нижней горизонтальной (дна) стенок, заготовки которых и дополнительные материалы он получает согласно перечню материалов (Приложение №1). Изготовление ящичных соединений «ласточкин хвост» участник производит исключительно ручными инструментами. Дно ящика устанавливается в паз на внутренней стороне стенок ящика. Фасадная стенка крепится к передней на саморезы и украшена фаской.

- На боковых стенках ящика закрепляются ответные шариковых направляющих. Ящик устанавливается на шариковые направляющие полного выдвижения, закрепленные на средниках опорного каркаса.

- Работа над конкурсным заданием должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Сроки изготовления не должны превышать 15 часов.

# 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
|  | Судейская | Измеримая | Общая |
| A | Размеры | 0 | 15 | 15 |
| B | Соответствие чертежу | 0 | 8 | 8 |
| C | Маркировка и соединения до склеивания | 16 | 5 | 21 |
| D | Соединения после склеивания | 20 | 0 | 20 |
| E | Подвижные части, установка фурнитуры | 5 | 6 | 11 |
| F | Фанерование, Конструирование, моделирование и программирование для станка с ЧПУ | 4 | 5 | 9 |
| G | Подготовка к финишной отделке | 10 | 0 | 10 |
| H | Использование материалов | 0 | 4 | 4 |
| I | Охрана здоровья и техника безопасности | 0 | 2 | 2 |
| Всего |  | 55 | 45 | 100 |

# 6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

- Перечень материалов

- Инструкция по фанерованию

- Чертеж конкурсного задания

Приложение №1

к описанию конкурсного задания

РЧ 2021-22

## Перечень необходимых материалов

| Кол-во деталей | Наименование детали | Размер детали в чистоте ДхШхТ | Размер заготовки ДхШхТ | Материал | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столешница |  |  |  |  |
| 1 | Филенка | 390*390*12 | 420*420*12 | МДФ | Самостоятельно фанеруется участником с двух сторон |
| 4 | Обклад филенки | 390*10х12 | 2 заготовки 1000*10*13,5 | Массив древесины твердых лиственных пород |  |
| 4 | Рама | 540*80*20 | 570*80*20 |  |  |
| 4 | Шпон (для «рубашки» из 3-х видов шпона на столешнице | 450*450*0,6 | 4 заготовки 450*450*0,6 | Шпон разных пород и разных оттенков |  |
|  | Опорный каркас |  |  |  |
| 4 | Ножка | 500*44*44 | 1 обрезная доска 2500*200*50 | Массив древесины твердых лиственных пород | Чистовые заготовки самостоятельно изготавливаются участником |
| 2 | Царга передняя и задняя | 420*100*20 | 450*100*20 |  |  |
| 2 | Царга боковая | 470*100*20 | 500*100*20 |  |  |
| 2 | Средник | 470*100*20 | 500*100*20 |  |  |
| 8 | Декоративная накладка на ножки | 112*36*6 | 1 заготовка 1000*36*6 | МДФ 1 ст. фанерованный |  |
|  | Ящик |  |  |  |  |
| 2 | Передняя и задняя стенка | 226*55*15 | 1 заготовка 500*55*15 | Массив древесины твердых лиственных пород |  |
| 2 | Боковая стенка | 450*55*15 | 2 заготовки 480*55*15 |  |  |
| 1 | Фасадная стенка | 256*62*20 | 286*62*20 |  |  |
|  | Дно ящика | 430*206*6 | 450*230*6 | МДФ, фанерованный 2 ст. |  |
|  | Дополнительные материалы |  |  |
| 30 | Шкант | 30 x 6mm |  |  |
| 30 | Ламели | 20 мм |  |  |
| 30 | «Домино» | 5х30 |  |  |
| 6 | Саморезы | 3х12 |  |  |
| 6 | Саморезы | 3х16 |  |  |
| 3 | Саморезы | 3*20 |  |  |
| 1 | Ручка декоративная (опционально с винтом) |  |  |  |
| 4 | Эксцентриковая мебельная стяжка (набор) |  |  |  |
| 1 | Набор шариковых направляющих полного выдвижения для ящика |  |  |  |
| 1 | Тренировочный брусок | 500х50х40, массив твердых лиственных пород, отличный от массива изделия |
| 1 | МДФ для шаблонов | 800х600х10 |  |  |

Приложение №2

к описанию конкурсного задания

РЧ 2021-22

## Инструкция по фанерованию для участника

Конкурсанты представят эскиз фанерования столешницы по чертежу в течение первого часа работы С1.

В эскизе должно быть указано следующее:

- Тип шпона, обозначенный буквами А, B, С (см. образцы)

- Направление шпона, обозначенное символом направления волокон (см. образцы)

Инструкция участника 	Компетенция «Производство мебели»

До начала соревнований у участника есть время, в течение которого изучается чертеж, материал, может быть произведена замена материала в случае его непригодности, известив об этом экспертов.

Эскиз повторяет заданный чертеж, где участник указывает виды шпона и направление волокон.

Нельзя начинать обрабатывать/расчерчивать материал до старта соревнований.

Общее время на выполнение задания - 15 часов.

В первый час первого дня соревнований (день С1) необходимо сдать эскиз фанерования на этом бланке.

Эскиз фанерования

Пожалуйста, от руки на представленном чертеже укажите виды шпона и направления волокон.

Эскиз должен включать в себя:

| Шпон 1 | Шпон 2 |
| --- | --- |

- Направление волокон ____________________________________________________________

- Используемые типы шпона________________________________________________________

- Предоставление экспертам в первый час дня С1 ______________________________________

Для экспертов

| Количество частей | Количество соединений | Направление волокон | Виды шпона |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертная оценка | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 |

# Text boxes

Номер рабочего места